ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

MLADĚJOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.				e-mail:	      navratil@usbrno.cz

602 00 Brno, Příkop 8 							tel.:	        +420 545 175 795

+420 545 175 895

fax:    +420 545 175 892

| Akce: | ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MLADĚJOV |
| --- | --- |
| Evidenční číslo: | 212 – 006 – 544 |
| Pořizovatel: | Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování |
| Zhotovitel: | Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. | www.usbrno.cz |
| Jednatelé společnosti: | Ing. arch. Miloš SCHNEIDER Ing. arch. Vanda CIZNEROVÁ |
| Projektanti: | urbanismus, architektura | Ing. arch. Emil NAVRÁTIL |  |
|  | dopravní řešení |  |  |
|  | vodní hospodářství | Ing. Pavel VESELÝ |  |
|  | energetika, spoje |  |  |
|  | ekologie, životní prostředí | Mgr. Martin NOVOTNÝ |  |
|  | ochrana ZPF, PUPFL |  |  |
|  | grafické práce | Vlasta JELÍNKOVÁ |  |
| Datum: | červen 2013 |

| ZÁZNAM O ÚČINNOSTI |
| --- |
| Správní orgán, který územní plán vydal : | Zastupitelstvo obce Mladějov | (otisk úředního razítka) |
| Číslo jednací : | MUMT – 10895/2012-OVUP2 |  |
| Datum vydání : | 23.05.2013 |  |
| Datum nabytí účinnosti : | 08.06.2013 |  |
| Jméno : | Drahomíra Lišková |  |
| Funkce : | Starostka obce |  |
| Podpis : |  |  |
| Pořizovatel : | Městský úřad Moravská Třebová, odbor výstavby a ÚP | (otisk úředního razítka) |
| Oprávněná úřední osoba pořizovatele Jméno a příjmení : | Ing. Soňa Elfmarková |  |
| Funkce : | odborný referent úřadu územního plánování |  |
| Podpis : |  |  |

OBSAH DOKUMENTACE

I.	NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MLADĚJOV NA MORAVĚ			5

II.	ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MLADĚJOV NA MORAVĚ	8

Grafická část

návrhu změny č.1 ÚPO Mladějov na Moravě

10.	Hlavní výkres – výřez							1:    5 000

4.	Dopravní řešení – výřez							1 :   5 000

5.	Zásobování vodou – výřez							1 :   5 000

6.	Odkanalizování – výřez							1 :   5 000

Grafická část

návrhu odůvodnění změny č. 1 ÚPO Mladějov na Moravě

2.	Koordinační výkres – výřez						1:   5 000

8.	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – výřez			1:   5 000

# I.	NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MLADĚJOV

## A.	Vymezení zastavěného území

Řešené území je správní území obce Mladějov, které zahrnuje katastrální území Mladějov.

Hranice zastavěného území je stanovena územním plánem obce Mladějov, je vymezeno ve výkrese č. 2 Hlavní výkres. Hranice zastavěného území je totožná s hranicí současně zastavěného území vymezenou schváleným územním plánem.

Řešená plocha pro bydlení v RD – lokalita Z1 je vymezena v zastavitelném území na parcele č. 512/3, k.ú. Mladějov na Moravě. K její obsluze je navržen koridor veřejného prostranství Z2.

## B.	Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Koncepce rozvoje území se nemění.

Řešené území je územím s archeologickými nálezy.

Řešením změny č. 1 ÚPO nejsou dotčeny nemovité kulturní památky, ani urbanistické hodnoty.

Dílčí změny jsou vymezeny mimo zastavěné území. Vyplňují proluku mezi dvěma zastavěnými územími.

Při následné projektové přípravě bude v maximální míře respektována vzrostlá zeleň v území.

Území obce se nachází v rozvojové ose OS 8 vymezené Politikou územního rozvoje ČR. Plochy změn jsou v souladu s republikovými prioritami.

## C.	Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Urbanistická koncepce zůstává v platnosti dle ÚPO.

| VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH |
| --- |
| i.č. | funkční kód | způsob využití plochy | k.ú. | lokalita | požadavek na prověření podrobnější dokumentací | další podmínky využití území |
| Z1 | Br | individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami, výška zástavby nepřekračuje 2 nadzemní podlaží | Mladějov na Moravě | Červená dolina, severovýchodní část obce | - | prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu výšková regulace zástavby max. 1 NP (viz kap. F., str. 6) |
| Z2 |  | koridor veřejného prostranství k obsluze změny Z1 | Mladějov na Moravě | Červená dolina, severovýchodní část obce | - | prostorové uspořádání, ochrana hodnot území, krajinného rázu respektovat stávající vzrostlou zeleň |

Změnou č. 1 se rozšiřuje zastavitelné území, funkční využití území se nemění.

Plochy přestavby nejsou vymezeny.

Systém sídelní zeleně se nemění, respektována bude stávající vzrostlá zeleň.

## D.	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

#### Koncepce dopravy

Koncepce dopravy zůstává nezměněna.

Změna č. 3 nemá dopad na silniční dopravu.

Lokalita Z1 je obsluhována ze stávajícího koridoru veřejného prostranství Z2, navrženého k příslušnému rozšíření, napojeného na silnici III/368 11.

Dílčí změny jsou situovány ve vzdálenosti cca 90 m od vymezeného koridoru územní rezervy vodní cesty Dunaj-Odra-Labe. V územním plánu je vymezen koridor o šíři 40 m.

#### Koncepce technické infrastruktury

Zásobování vodou

Koncepce zásobování vodou zůstává beze změny. Lokalita Z1 bude napojena přípojkou na stávající vodovod.

Kanalizace a ČOV

Koncepce odkanalizování zůstává beze změny. Odvedení splaškových vod z lokality Z1 bude přípojkou na navrženou splaškovou kanalizaci.

Dešťové vody budou v max. míře kumulovány na pozemku a přednostně zasakovány. Do doby vybudování splaškové kanalizace budou odpadní vody řešeny domovní čističkou odpadních vod.

Zásobování el. energií

Koncepce zásobování el. energií zůstává beze změny. Napojení lokality Z1 bude řešeno přípojkou nn na stávající síť.

Zásobování teplem

Koncepce zásobování teplem zůstává beze změny. Lokalita Z1 bude napojena na stávající plynovod – zemní plyn se využívá jako hlavním médium.

Pro zásobování teplem lze využívat i alternativní zdroje.

Zásobování plynem

Koncepce zásobování plynem zůstává beze změny. Lokalita Z1 bude napojena na stávající plynovod.

Spoje

Koncepce telekomunikačních vedení a zařízení zůstává beze změny. Lokality budou napojeny do stávající sítě sdělovacích kabelů.

Občanské vybavení

Výchozí stav se nemění ani nedoplňuje.

Veřejná prostranství

Doplněn je koridor veřejného prostranství Z2 k obsluze dílčí změny Z1.

## E.	Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

Výchozí stav se nemění ani nedoplňuje.

## F.	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením hlavního využití

Výchozí stav se nemění.

Pro lokalitu změny Z1 je upřesněna výšková regulace zástavby na:

-	max. 1 NP + podkroví

-	max. intenzita zastavění plochy 30%

## G.	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Výchozí stav se nemění ani nedoplňuje.

## H.	Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Výchozí stav se nemění ani nedoplňuje.

## I.	Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Obsah změny č. 1 územního plánu obce Mladějov tvoří:

A.	Textová část		3 listy.

B.	Grafická část – 4 výkresy

10.	Hlavní výkres – výřez							1:    5 000

4.	Dopravní řešení – výřez							1 :   5 000

5.	Zásobování vodou – výřez							1 :   5 000

6.	Odkanalizování – výřez							1 :   5 000

# II.	ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Mladějov

## A.	VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM

Změnou č. 1 je splněn požadavek vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky č. 929 ze dne 20. 7. 2009, vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. Vzhledem k charakteru změny nevyplývají žádné požadavky na řešení změny č. 1 ÚPO Mladějov.

Řešené území leží v rozvojové ose OS 8 Hradec Králové/Pardubice – Olomouc. Pro řešení změny č. 1 ÚPO nevyplývají požadavky na řešení změny.

Řešení respektuje republikové priority č. 14, 16 a 25.

Z nadřazené dokumentace Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZUR), vydaných zastupitelstvem Pardubického kraje dne 29. 4. 2010 usnesením č. Z/170/10 (nabyly účinnosti 15. 6. 2010) nevyplývají pro řešení změny č. 1 územního plánu obce žádná opatření.

Řešené území se nenachází v rozvojových oblastech a osách dle ZÚR PK.

Řešené území se nenachází ve specifických oblastech vymezených v ZÚR PK.

Plochy dílčích změn se nenachází:

- v žádné ze skladebných částí ÚSES vymezených nadřazenou ÚPD v okolí obce (nadregionální biokoridor K82, K93, regionální biocentrum 444 Mirand)

- v plochách VPS v oblasti dopravy D01 a D22

- v plochách veřejně prospěšných opatření ÚSES U09 a U13

Jsou respektovány zásady plánování v území vymezeném jako krajina lesozemědělská (čl. 130 ZUR Pk pro krajinné typy a zásady vyplývající z plánování změn v krajině s předpokládanou vyšší mírou urbanizace (čl. 136)

(130)	ZÚR stanovují tyto zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich:

a)	lesní hospodaření směřovat k diferencovanější a přirozenější skladbě lesů a eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením

b)	zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytně nutné míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou vymezovány na úkor ploch lesa

c)	zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby technické a dopravní infrastruktury

d)	chránit a rozvíjet harmonický vztah sídel a zemědělské krajiny, zejména udržovat vyvážený podíl zahrad a trvalých travních porostů a zastavěných a intenzivně využívaných ploch

e)	rekreační ubytovací zařízení s vyšší kapacitou lůžek připouštět pouze na základě vyhodnocení únosnosti krajiny

Navrhované dílčí změny nejsou navrženy na úkor ploch lesa, vyvážený podíl zastavěných (zastavitelných) ploch je zajištěn podmínkou ochrany stávající vzrostlé zeleně. Rekreační ubytovací zařízení není změnou navrženo.

(136)	ZÚR vymezují krajinu s vyšší mírou urbanizace v území se zvýšenými požadavky na změny v území, tedy v územích rozvojových oblastí a os zpřesněných nebo vymezených ZÚR a uvedených v kapitole 2.

Změna je v souladu.

Pro řešení změny č. 1 nevyplývají z širších vztahů další požadavky.

Řešené plochy nezasahují do navrhovaných koridorů vymezených v ZÚR Pardubického kraje. Návrhové lokality neovlivní širší vztahy v území.

V plochách řešených Změnou č. 1 Územního plánu obce Mladějov se nevyskytují jevy, vyžadující koordinaci z hlediska širších vztahů.

## B.	ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1

Požadavky Zadání změny č. 1 Územního plánu lze obecně považovat za splněné.

### B.1.	Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

Viz bod A.

### B.2.	Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů

- území s archeologickými nálezy (I. a II. kategorie) – je respektováno viz bod B výrokové části; stavebník je povinen svůj záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum

- plochy řešených změn se nenacházejí v chráněném ložiskovém území, poddolovaném území, sesuvném území ani v ochranných pásmech technické infrastruktury

- řešené území se nachází v blízkosti koridoru územní rezervy vodní cesty Dunaj-Odra-Labe.

### B.3.	Požadavky na rozvoj území obce

Požadavky jsou splněny viz bod C výrokové části.

Změnou č. 1 je řešeno:

lokalita Z1	změna využití území z ploch krajinné zóny přírodní Lt (parc. č. 512/3), k.ú. Mladějov na Moravě na plochy pro individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami, výška zástavby nepřekračuje 2 nadzemní podlaží Br.

lokalita Z2	změna využití území, plochy ostatní komunikace (parc. č. 1771) a část plochy krajinné zóny přírodní Lt (parc. č. 512/3), k.ú. Mladějov na Moravě na koridor k obsluze lokality Z1. V maximální míře bude respektována stávající vzrostlá zeleň.

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovené územním plánem, zůstávají v platnosti.

Označení změn, zastavitelných území je Z1 a Z2.

### B.4.	Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny):

Požadavky na řešení jsou splněny viz bod F výrokové části.

### B.5.	Požadavky na řešení veřejné infrastruktury:

Splněno viz bod D výrokové části.

### B.6.	Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území:

#### B.6.1.	Historické, kulturní, urbanistické hodnoty, archeologie

Splněno viz bod B výrokové části.

#### B.6.2.	Přírodní hodnoty

Ochrana vod

Plochy dílčích změn se nacházejí mimo stávající vodní toky a jejich ochranné pásmo (manipulační pruh pro udržování vodního toku).

Ochrana ovzduší

Dílčí změna Z1 neovlivní negativně kvalitu ovzduší.

Zeleň

Splněno viz bod C výrokové části.

Chráněná území, významné krajinné prvky

Řešení dílčích změn je neovlivní.

Evropsky významné lokality

V řešeném území se nenacházejí.

Systém ekologické stability krajiny

Dílčí změny jsou vymezeny mimo skladebné prvky ÚSES.

Ochrana zemědělského půdního fondu

Viz bod E.

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

Změnou není navržen zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa ani dotčeno pásmo 50 m od okraje lesa.

### B.7.	Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace

Změnou č. 1 nejsou vymezeny.

### B.8.	Další požadavky vyplývající ze zvláštních předpisů

Je respektováno:

- ochrana proti hluku

Lokalita dílčí změny Z1 je umístěna mimo dosah zdrojů hlukové zátěže.

- protipožární ochrana

Dílčí změna Z2, koridor místní komunikace, bude řešena tak, aby umožnila protipožární zásah

- civilní ochrana

Zůstává v platnosti dle ÚPO.

- obrana a bezpečnost státu

Respektováno bude ochranné pásmo letištního radiolokačního prostředku, s ohledem na charakter změny nedojde k ovlivnění.

- ochrana ložisek nerostných surovin

V řešeném území se nenacházejí výhradní ložiska, dobývací prostory, ani chráněná ložisková území nerostných surovin.

- poddolovaná a sesuvná území

Poddolovaná a sesuvná území se nachází v západní části řešeného území, mimo lokalitu Změny č.1.

- ochrana před povodněmi

Zůstává v platnosti dle ÚPO.

- větrná a vodní eroze

Zůstává v platnosti dle ÚPO.

- radonové riziko

Řešené území se nachází převážně v oblasti se nízkým rizikem emise radonu, pocházejícího z geologického podloží (celé zastavěné území).

- odstraňování domovních a průmyslových odpadů

Zůstává v platnosti dle ÚPO.

- komplexní pozemkové úpravy

Lokality změny č. 1 jsou vymezeny mimo území řešené zpracovávanými KPÚ.

### B.9.	Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

Ohrožení v území

Řešením změny č. 1 dojde vlivem změny ve využívání území k eliminaci potencionálního ohrožení orné půda erozí.

Územní problémy, omezení:

- omezení rozvoje sídel ve vztahu k ZPF – třída ochrany II.

Lokalita řešená změnou č. 1 se nachází v území s zemědělskou půdou II. třídy ochrany. Lokalita však není součástí intenzivně obhospodařovaných ploch zemědělské půdy.

- nalézt optimální a co nejšetrnější řešení s ohledem na ochranu ZPF

Změna č. 1 využívá enklávy zemědělské půdy v rozvolněné zástavbě obce.

### B.10.	Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose

Řešení změny č. 1 stanovuje zastavitelné plochy pro bydlení a pro koridor veřejného prostranství (místní komunikaci.

Podmínky pro využití ploch změn zůstávají v platnosti dle platného ÚPO.

### B.11.	Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií

Splněno, není požadováno.

### B.12.	Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem

Splněno, není požadováno.

### B.13.	Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí, nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast:

Splněno, není požadováno.

### B.14.	Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant

Splněno, není požadován.

### B.15.	Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení

Návrh změny respektuje požadavky stanovené zákonem 183/2006 Sb. v platném znění a prováděcích vyhlášek. Vzhledem k rozsahu Změny č. 1 grafická část neobsahuje všechny výkresy předepsané stavebním zákonem. Změna č. 1 ÚPO Mladějov na Moravě obsahuje:

Územní plán - výrok

Textová část

Grafická část

10.	Hlavní výkres – výřez							1:    5 000

4.	Dopravní řešení – výřez							1 :   5 000

5.	Zásobování vodou – výřez							1 :   5 000

6.	Odkanalizování – výřez							1 :   5 000

Odůvodnění

Textová část

Grafická část

2.	Koordinační výkres – výřez						1:   5 000

8.	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – výřez			1:   5 000

Obsah dokumentace je splněn, viz textová a grafická část dokumentace.

## C.	KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

### C.1.	Základní předpoklady a podmínky rozvoje obce a ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot

Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav.

### C.2.	Návrh urbanistické koncepce

Nemění se ani nedoplňuje, dochází pouze k rozšíření ploch vhodných k zastavění.

### C.3.	Návrh členění území obce na plochy s rozdílným způsobem využití a podmínky jejich využití

Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav.

PLOCHY ZASTAVĚNÉ A PLOCHY VHODNÉ K ZASTAVĚNÍ

OBYTNÁ ZÁSTAVBA včetně koridoru veřejných prostranství k její obsluze

Změnou č. 1 se rozšiřují rozvojové plochy bydlení o plochu č. Z1 a o plochy veřejných prostranství Z2 dle § 22, odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb., v platném znění.

Na základě výhradní potřeby majitele pozemku se nově vymezuje plocha pro individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami, výška zástavby nepřekračuje 2 nadzemní podlaží Br. Jedná se o změnu využití území z ploch krajinné zóny přírodní – Lt – trvale travní porosty (louky, pastviny) a ostatní komunikace. Změna využívá proluky v prostoru mezi dvěma zastavěnými územími.

V platném územním plánu vymezené plochy individuálního bydlení v rodinných domech nejsou pro stavebníka dostupné.

Plocha celkem:	parc. č. 512/3	5 504 m2

parc. č. 1770	   417 m2

celkem		5 921 m2

Předpokládano je umístění cca 3 RD; k.ú. Mladějov na Moravě.

Rozvojová plocha je vymezena viz výkres č. 10. Hlavní výkres – výřez.

Limity využití území, které je nutno respektovat v uvedené rozvojové ploše

Území archeologického zájmu, ochranné pásmo letiště Moravská Třebová – ochranné pásmo radiolokačního prostředku, radonové riziko z prognózní mapy zpracované Českou geologickou službou pro zastavěné území.

OBČANSKé VYBAVENí

Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav.

REKREACE A SPORT

Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav.

VÝROBA

Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav.

PLOCHY NEZASTAVITELNÉ

Změnou č. 1 se snižuje výměra o plochy změn v území.

### C.4.	Návrh koncepce dopravy, technické vybavenosti a nakládání s odpady

Doprava

Změnou č. 1 se nemění koncepce dopravy v obci. Lokalita Z1 bude napojena ze stávající místní komunikace, navržené k rozšíření na koridor veřejného prostranství šíře 8 m (Z2).

Technické vybavení

Zásobování vodou

Lokalita bydlení bude napojena přípojkou na stávající vodovod.

Odkanalizování

Odvedení splaškových vod bude řešeno navrženou splaškovou kanalizaci (v souladu s PRVK Pardubického kraje); dešťové vody budou v max. míře kumulovány na pozemku a přednostně zasakovány. Do doby vybudování splaškové kanalizace budou odpadní vody řešeny domovní čističkou odpadních vod.

Zásobování elektrickou energií

U lokality bydlení bude řešeno přípojkou ze stávající sítě nn.

Zásobování teplem

Pro vytápění bude převážně využíván zemní plyn (je provedena plynofikace).

Pro vytápění lze využívat alternativní zdroje.

Zásobování plynem

Lokalita pro bydlení bude napojena na stávající plynovod.

Spoje

Lokality budou napojeny do stávající sítě sdělovacích kabelů.

Odpadové hospodářství

Nemění ani nedoplňuje se výchozí stav.

### C.5.	Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a jeho zajištění

Nemění ani nedoplňuje se výchozí stav.

### C.6.	Návrh místního systému ekologické stability

Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav.

### C.7.	Vymezen ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav

Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav.

### C.8.	Vyhodnocení předpokládaných dopadů navrhovaného řešení na životní prostředí

Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav.

### C.9.	Limity využití území vyplývající z návrhu změny č. 1 územního plánu obce

Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav.

### C.10.	NÁVRH ETAP VÝSTAVBY A ZMĚN V ÚZEMÍ

Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav.

### C.11.	NÁVRH LHŮT AKTUALIZACE

Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav.

## D.	INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Orgánem ŽP nebyl uplatněn požadavek ne vyhodnocení vlivů na ŽP. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj se nezpracovává.

# E.	VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ LESA

Změnou č. 1 jsou řešeny následující plochy:

Z1	plocha pro individuální bydlení v rodinných domech, obklopených soukromou zelení a zahrádkami, výška zástavby nepřekračuje 2 nadzemní podlaží Br. Lokalita je navržena na základě požadavku vlastníka pozemku. Na ploše nejsou realizovány závlahy, odvodnění, nebo jiné meliorační investice do zemědělské půdy.

Z2	plocha místní komunikace (koridor veřejného prostranství), navržená k rozšíření dle § 22, odst. 2 vyhlášky 501/2006 Sb., v platném znění.

Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby

Zemědělská prvovýroba v řešeném území je zajišťována z farmy, která se nachází na severozápad od lokality řešené změnou č. 1. Navrhovaná změna nenaruší organizaci zemědělských ploch a provoz areálu.

Uspořádání zemědělského půdního fondu a pozemkové úpravy

V řešeném území nejsou zpracovány komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).

Opatření k zajištění ekologické stability

Navržená změna nenaruší navrženou koncepci ekologické stability (ÚSES) územního plánu.

Síť zemědělských účelových komunikací

V řešeném území je stabilizovaná síť zemědělských účelových komunikací. Při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup k pozemkům a průchodnost krajiny.

Investice do půdy

V řešeném území jsou realizovány velkoplošné odvodňovací systémy, na části ploch. Návrhové plochy nenaruší tento systém v jeho funkčnosti. Při výstavbě je nutno respektovat odvodňovací systémy jako celek tak, aby nedošlo k ohrožení navazujících ploch např. zamokřením.

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými variantami

Variantní řešení není uvažováno. Lokalizace navržených změn vychází z požadavku investorů jednotlivých záměrů.

Dílčí změna č. Z1 využívá proluky v bezprostřední návaznosti na zastavěné území. Lokalita doplňuje zastavěné území, zvyšuje intenzitu využití zastavěného území obce bez toho aby byly navrhovány zastavitelné plochy na zemědělské půdě, která je součástí ucelených bloků zemědělské půdy, které jsou využívány pro intenzivní zemědělskou výrobu. Plocha je dle vyhl. č. 48/2011 MŽP zařazena do II. třídy ochrany ZPF.

Dílčí změna č. Z2 vymezuje obslužnou komunikaci k ploše Z1.

Tabelární vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

| Číslo lokality | funkční využití navrhované lokality | Katastrální území | Úhrnná výměra lokality v ha | Výměra zemědělské půdy v lokalitě dle kultur v ha | Výměra nezem. ploch | Kvalita půd v lokalitě |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Celkem | zastavěné území | Druh pozemku | Celkem | zastavěné území |  | BPEJ | třída ochrany ZPF | ha I. nebo II. tř. |
|  |  |  |  | v | mimo |  |  | v | mimo |  |  |  |  |
| Z1 | bydlení | Mladějov na Moravě | 0,62 | 0 | 0,62 | orná půda | 0,62 | 0 | 0,62 | 0 | 5.47.00 | II. | 0,62 |
| Z2 | doprava | Mladějov na Moravě | 0,07 | 0 | 0,07 | zahrada, orná půda | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,01 | 5.47.00 | II. | 0,06 |

Celková výměra ploch řešených změnou č. 1 činí 0,69 ha, z této výměry připadá na zábor ZPF 0,68 ha.

PŘEHLED NAVRHOVANÉHO ODNĚTÍ ZPF A PUPFL VYPLÝVAJÍCÍHO Z NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Změna č. 1. ÚP Mladějov nenavrhuje řešení s dopadem do PUPFL

# F.	Postup při pořízení změny č. 1 územního plánu obce Mladějov na Moravě

Záměr

- Dne 09. 03. 2012 zastupitelstvo obce Mladějov na Moravě rozhodlo o pořízení Změny č. 1 územního plánu obce (ÚPO). Dále určilo, že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem bude starostka obce paní Drahomíra Lišková.

- Obec Mladějov na Moravě dne 19. 04. 2012 požádala MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování o pořízení Změny č. 1 ÚPO, které je vedeno pod č.j. S MUMT 10895/2012

Zadání

- Dne 28. 05. 2012 bylo rozesláno oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 1 ÚPO dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Oznámení bylo zveřejněno vyvěšením na úřední desce dne 29. 05. 2012 po dobu 30 dnů na MěÚ Moravská Třebová a na úřední desce obce Mladějov na Moravě.

- Návrh zadání Změny č. 1 ÚP včetně grafické části byly vystaveny k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a ÚP, na obecním úřadu v Mladějově na Moravě a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup od 29. 05. 2012 do 29. 06. 2012.

- Do 29. 06. 2012 mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky na obsah návrhu zadání. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit své podněty sousední obce a ostatní své připomínky.

- Na základě pokynů z Vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek k projednání návrhu Změny č. 1 ÚPO byl upraven návrh zadání a byl předložen na nejbližším zasedání zastupitelstva obce ke schválení.

- Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 06. 09. 2012 č. usnesení 28/2012 byl upravený návrh zadání Změny č. 1 ÚPO schválen

Koncept – od jeho pořízení bylo již v zadání upuštěno

Návrh

- Dne 11. 09. 2012 byl požádán zpracovatel o zhotovení návrhu Změny č. 1 ÚPO.

- Projednání návrhu Změny č. 1 ÚPO bylo zahájeno dne 08. 01. 2013 oznámením o společném jednání jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Součástí oznámení byla výzva k uplatnění stanovisek a připomínek nejdéle do 30 ti dnů ode dne společného jednání t.z. do 25. 02. 2013. Dále bylo zveřejnění návrhu oznámeno veřejnou vyhláškou. Do 25. 03. 2013 mohl každý písemně uplatnit své připomínky k návrhu. Po tuto dobu bylo umožněno nahlížet do návrhu Změny č. 1 ÚPO, který byl vystaven na MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a ÚP, na OÚ v Mladějově a byl zveřejněn na: https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/mladejov-na-morave-zmena-c-1-upo

- Konání společného jednání s výkladem se uskutečnilo dne 24. 01. 2013 v 10:00 hod. v jednací místnosti Městského úřadu Moravská Třebová. Při společném jednání žádný z obeslaných nedoložil závažné důvody pro prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska.

- Po termínu určeném k podávání stanovisek a připomínek bylo vypracováno Vyhodnocení stanovisek a připomínek po společném jednání o návrhu Změny č. 1 ÚPO – tabulka B, ve kterém jsou zapracovány požadavky na úpravu návrhu.

- Dne 28. 02. 2013 byl požádán Krajský úřad Pardubického kraje o stanovisko k návrhu Změny č.1 ÚPO. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu posoudil návrh z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Souhlasné stanovisko bylo vydáno dne 25. 03. 2013 pod čj. KrÚ 15632/2013 OSRKEF OUP.

- Dne 04. 04. 2013 bylo oznámeno veřejnou vyhláškou zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 ÚPO. Rovněž bylo oznámení zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Návrh byl vystaven od 04. 04. 2013 do 13. 05. 2013 na MěÚ Moravská Třebová a na OÚ Mladějov k veřejnému nahlédnutí. Součastně byl vystaven způsobem umožňujícím dálkový přístup.

- Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 1 ÚPO proběhlo dne 06. 05. 2013 na obecním úřadě v Mladějově.

- Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a námitky. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K podstatným změnám návrhu nedošlo, doplnil se jenom text dle požadavků v tabulce B.

- Pořizovatel s určeným zastupitelem vyhodnotili výsledky projednání návrhu Změny č. 1 ÚPO. Z důvodu, že po veřejném projednání nebyly podány žádné námitky ani připomínky, nebyly návrhy rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručeny dotčeným orgánům a krajskému úřadu.

- Dne 16. 05. 2013 byl zastupitelstvu obce předložen návrh na vydání Změny č. 1 ÚPO. Zastupitelstvo obce po ověření souladu se stavebním zákonem dne 23. 05. 2013 vydalo Změnu č. 1 ÚPO Mladějov na Moravě formou opatření obecné povahy.

- Změna č. 1 ÚPO Mladějov na Moravě nabyla účinnosti dne 08. 06. 2013

# g.	Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání t.j. do 13.05.2013 mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky k návrhu Změny č. 1 ÚPO Mladějov na Moravě.

Ve stanovené lhůtě nebyly námitky podány.

# h.	vyhodnocení stanovisek a připomínek

Dotčené orgány a krajský úřad mohly uplatnit svá stanoviska a sousední obce své připomínky ve lhůtě 30-ti dnů ode dne společného jednání o návrhu Změny č.1 ÚPO tj. do 25. 02. 2013.

- Vyhodnocení stanovisek a připomínek po společném jednání o návrhu Změny č. 1 ÚPO - tabulka B (viz. příloha)

Veřejnost mohla uplatnit písemně své připomínky k návrhu Změny č.1 ÚPO do 25. 02. 2013.

Ve stanovené lhůtě nebyly připomínky podány.

Dotčené orgány a krajský úřad mohly uplatnit svá stanoviska nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání t.j. do 13. 05. 2013. Rovněž mohli v tomto termínu mohli ostatní uplatnit své připomínky.

- Vyhodnocení stanovisek a připomínek po veřejném projednání Změny č.1 ÚPO - tabulka C (viz. příloha)

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání t.j. do 13. 05. 2013. mohli ostatní uplatnit své připomínky.

Ve stanovené lhůtě nebyly připomínky podány.

Grafická část

2.	Koordinační výkres – výřez						1:   5 000

8.	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu – výřez			1:   5 000

Zastupitelstvo obce Mladějov na Moravě ověřilo, že návrh Změny č. 1 ÚPO není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR Pardubického kraje), s výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů, nebo se stanoviskem krajského úřadu.

Dokumentace Změny č.1 ÚPO Mladějov na Moravě, tj. textová a grafická část včetně odůvodnění je v souladu s § 165, odst. 1 stavebního zákona uložena na Obecním úřadu Mladějov na Moravě a na Městském úřadu Moravská Třebová, odboru výstavby a územního plánování. Dokumentace byla dále poskytnuta Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu.

Poučení

Proti Změně č. 1 územního plánu Mladějov na Moravě vydané formou opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád podat opravný prostředek.

Toto opatření obecné povahy nabývá dle ustanovení § 173, odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

………………..								……………………..

starosta obce								místostarosta obce

razítko

Tabulka B

# Vyhodnocení stanovisek (DO) a připomínek (SO+veřejnost) po společném jednání o NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚPO MLADĚJOV NA MORAVĚ

| Č. | Autor | Text / Stanovisko pořizovatele | Č.J./ Ze dne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hasičský záchran. sbor Pk, Svitavy | Nevyjádřil se |  |
| 2 | Krajská hygienická stanice Pk, Svitavy | Souhlasné stanovisko | KHSPA 00341/2013/HOK-Sy 30.01.2013 |
| 3 | KÚ Pk, od. dopravy Pardubice | Nevyjádřil se |  |
| 4 | KÚ Pk, odbor ŽP a zemědělství, Pardubice | Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Richard Pinkas) Bez připomínek Podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. w) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů v platném znění a souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému návrhu územně plánovací dokumentace připomínky. Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. T. Sigl) Bez připomínek Z hlediska zájmů svěřených dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody, tj. územní systém ekologické stability (regionální úroveň), zvláště chráněná území (přírodní rezervace a přírodní památky), evropsky významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, nemáme k předloženému návrhu změny č.1 ÚP Mladějov na Moravě připomínky. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.) Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává S O U H L A S k uvedené věci ”ÚP Mladějov na Moravě, změna č. 1, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 0,6800 ha, z toho: Lokalita: Z1 - rozloha 0,6200 ha. Využití je možné pro bydlení. Lokalita: Z2 - rozloha 0,0600 ha. Využití je možné pro dopravu. Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům. Orgán státní správy lesů (zpracovatel Ing. Jana Klapková) Bez připomínek Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme jako orgán státní správy lesů Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému návrhu změny č. 1 ÚPO Mladějov na Moravě připomínky - dle textové části odůvodnění návrhu změny č. 1 územního plánu v kap. E. „Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa“ je uvedeno, že územní plán nenavrhuje řešení s dopadem do pozemků určených k plnění funkcí lesa. | KrÚ 1837/2013/OŽPZ/PI 22.2.2013 |
| 5 | Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha 1 | Bez připomínek V k.ú. Mladějov na Moravě se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin | 777/2013/31100 09.01.2013 |
| 6 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost Hradec Králové | Nevyjádřil se |  |
| 7 | Ministerstvo dopravy Praha | Nevyjádřilo se |  |
| 8 | Ministerstvo ŽP ČR, Hradec Králové | Ve svodném území obce Mladějov na Moravě není evidováno výhradní ložisko nerostných surovin a nebylo zde stanoveno CHLÚ. V obci je několik ploch potenciálních sesuvů a dvě velká poddolovaná území po těžbě hnědého uhlí. Vyjádření pořizovatele: poddolovaná a sesuvná území se nachází v západní části obce mimo lokalitu Změny č.1 – viz. kap. 8 odůvodnění. | 42/550/13-Hd 1561/ENV/13 15.01.2013 |
| 9 | Státní pozemkový úřad Svitavy | Nevyjádřilo se |  |
| 10 | Vojenská ubytovací a stavební správa, Pardubice | V řešeném území se nachází OP nadzemního komunikačního vedení zahrnuté do jevu 82- komunikační vedení včetně ochranného pásma viz. pasport č. 77/2012. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území - viz příloha pasportních listů. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části - VYMEZENA UZEMI - celé správní území V řešeném území se nachází OP letištního radiolokačního prostředku zahrnuté do jevu 103 – letecká stavba včetně ochranného pásma viz. pasport č. 79/2012. Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území - viz příloha pasportních listů. Vydání závazného stanoviska VUSS Pardubice podléhá výstavba vyjmenovaná v části - VYMEZENA UZEMI - celé správní území Tyto regulativy požaduji zapracovat do textové a grafické části návrhu územního plánu. V případě souběhu vymezených území výše popsaných platí pro vymezená území přísnější požadavek nebo jejich souběh. Z obecného hlediska požadujeme respektovat parametry příslušné kategorie komunikace a ochranná pásma stávajícího i plánovaného dopravního systému. Návrhem ani jeho důsledky nebudou dotčeny příp. nemovitosti ve vlastnictví ČR MO. Souhlas s územně plánovacími podklady a dokumentací je podmíněn v případech, že jsou řešeny plochy pro výstavbu větrných elektráren (dále VE) respektování podmínek, týkajících se výstavby VE. V úrovni územního plánování nelze posoudit, zda eventuelně plánovaná výstavba VE nenaruší obranyschopnost státu ČR a zájmy AČR. Tuto skutečnost lze zjistit až na základě podrobné výkresové dokumentace, ve které budou uvedeny mimo jiné typy VE, souřadnice a výšky těchto staveb. Před realizací staveb VE je nutno zaslat projektovou dokumentaci k posouzení a vyžádat si stanovisko VUSS ke stavbě. Upozorňuji na skutečnost, že pokud se prokáže, že stavby VE budou mít negativní vliv na radiolokační techniku v užívání resortu MO, bude stanovisko k výstavbě VE zamítavé. Všeobecně pro územní a stavební činnost v řešeném území platí: Předem bude s Vojenskou ubytovací a stavební správou Pardubice. Teplého 1 899/C, projednána výstavba: VYMEZENÁ ÚZEMÍ — celé správní území Vymezeným územím MO ve smyslu 175 zák.č.183/06 Sb., v němž lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, je celé území: celé území pro tyto druhy výstavby: • stavby vyšší než 15 m nad terénem; • výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby s kovovou konstrukcí apod.); • stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, větrných elektráren apod.); • stavby dálkových kabelových vedení (el.energie NN, VN, VVN, trasy všech druhů Q telefonních kabelů) a dalších inženýrských sítí; • změny využití území; • nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; • nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; • výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity; • zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); • vodní toky — výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; • říční přístavy — výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo jejich rušení; • železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na nich; • železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.; • veškerá výstavba dotýkající se pozemků s nimiž přísluší hospodařit MO Vojenská správa si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají zájmy resortu MO. Vyjádření pořizovatele: OP letištního radiolokačního prostředku je návrhem respektováno – viz. kap. 8 odůvodnění. OP nadzemního komunikačního vedení je mimo řešenou změnu č.1. Parametry komunikací jsou návrhem respektovány. V ÚP není uvažováno s lokalitou pro výstavbu VE. | 212/20601-ÚP/2013-1420 20.02.2013 |
| 11 | MěÚ, silniční správní úřad, M. Třebová | Nevyjádřil se |  |
| 12 | MěÚ, odbor památkové péče, Moravská Třebová | Ad. C) Požadavky na urbanistickou koncepci, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Pro navržené rozvojové lokality doporučuje orgán SPP stanovit prostorové urbanistické regulativy v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti MMR. Konkrétně doporučujeme stanovit kromě výškového limitu zástavby, maximální možnou intenzitu zástavby jednotlivých pozemků, minimální plochu jednotlivých stavebních parcel. Vyjádření pořizovatele: prostorové urbanistické regulativy a výšková hladina zástavby jsou popsány v původním ÚPO a kap.C. Do textové části bude do kap. F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením hlavního využití doplněn odstavec – max. intenzita zastavění plochy 30%. | MUMT 2789/2013/OVUP6-411.1 28.01.2013 |
| 13 | MěÚ, odbor ŽP, Moravská Třebová | Vodní hospodářství: Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad je dotčeným orgánem k oznámení o návrhu změny č. 1 územního plánu obce Mladějov na Moravě podle ustanovení § 136 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. dle § 106 odst. 2) vodního zákona vydává souhlasné stanovisko s upozorněním na zákonné povinnosti. Popis změny č. 1: Jedná se o změny územního plánu obce Mladějov na Moravě. Koncepce zásobování vodou zůstává beze změny. Lokalita Z1 bude napojena přípojkou na stávající vodovod. Koncepce odkanalizování zůstává beze změny. Odvedení splaškových vod z lokality Z1 bude připojeno na navrženou splaškovou kanalizaci. Dešťové vody budou v max. míře kumulovány na pozemku. Do doby vybudování splaškové kanalizace budou odpadní vody řešeny jímkou na vyvážení, jak je uvedeno v předložené dokumentaci. Upozornění: V ustanovení § 6 odst. 4 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, je uvedeno, cit.: „Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem atmosférických srážek (dále jen „srážkové vody“), musí mít zajištěno jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací.“ Podrobnosti řešení srážkových vod obsahuje vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 20 odst. 5, písm. c), cituji: „Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno 1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, 2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení …“. Vodoprávní úřad dále upozorňuje na ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona, ve kterém je uvedeno, cituji: „Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání jsou stavebníci povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu s tímto zákonem a zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění srážkových vod vzniklých dopadem na tyto stavby v souladu se stavebním zákonem. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.“ Za odvádění dešťových vod z nově postavených budov jsou odpovědni jejich majitelé. V případě potřeby by měl být proveden geologický průzkum, který zhodnotí možnost vsakování srážkových vod. Způsob, rozsah a výstupy geologického průzkumu pro vsakování podrobně stanoví ČSN 75 9010. V případě nedostatečné vsakovací schopnosti půdního a horninového prostředí v místě, prokázané geologickým průzkumem, je nutné kombinovat vsakování s regulovaným odtokem, který činí maximálně 3 l/s/ha odvodňované plochy. Dle znění § 24b Vyhlášky č. 269/2009 Sb., žumpy se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvádět do kanalizace nebo kde vyčištěné odpadní vody v malé čistírně odpadních vod do ekvivalentu 500 obyvatel (dále jen „malá čistírna“) není možné vypouštět do vodního toku nebo do vod podzemních. Žumpa nebo malá čistírna musí být umístěna a řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod. Po připojení stavby na kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod musí být u žumpy nebo malé čistírny zajištěno ukončení jejich užívání. Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování dle § 38 odst. 6 vodního zákona. Na místo jímek doporučujeme osadit domovní čističky odpadních vod, jejichž nákup i provoz vyjde ekonomicky lépe (stačí jedna pro několik rodinných domů). Dále z hlediska ochrany ZPF, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a lesního hospodářství nemáme k - Návrhu změny č. 1 územního plánu obce Mladějov na Moravě - připomínek. | S MUMT 914/2013/OZP8-209 05.02.2013 |
| 14 | Obvodní bánský úřad, Hradec Králové | Bez připomínek Vzhledem k tomu, že řešeným územím změnou č. 1 územního plánu jsou (podle dokumentace, kterou Váš úřad zpřístupnil na internetové adrese) plochy, které nezasahují do žádného dobývacího prostoru a které, podle našich informací nezasahují ani do žádného chráněného ložiskového území, nemá Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického k NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MLADĚJOV NA MORAVĚ žádné připomínky. | SBS 00703/2013/09/1 11.1.2013 |
| 15 | Státní energetická inspekce Pardubice | Bez připomínek Dne 18.6.2012 jsme Vám zaslali naše stanovisko vedené pod číslem jednacím 914/12/52.103/MR k ÚPO, kde jsme uvedli, že souhlasíme s předloženým návrhem podle § 47, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. a neuplatňujeme žádné námitky proti jeho schválení. Po prostudování podkladů sděluje Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Královéhradecký a Pardubický kraj jako dotčený správní úřad ve smyslu § 94 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 13 odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění ve spojení s § 50 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že s návrhem ÚPO souhlasí. Návrh ÚPO vychází z PÚR č. 929 a ZÚR Pardubického kraje ze dne 21.4.2010. Změnou č. 1 se nemění koncepce zásobování elektrickou energií a bude řešena přípojkou ze stávající sítě NN. Zásobování teplem bude převážně využíván zemní plyn a lze využívat alternativní zdroje. V zásobování plynem bude lokalita pro bydlení napojena na stávající plynovod. Při zapracování požadavků na řešení technické infrastruktury je nutno stanovit ochranná pásma všech stávajících a nově uvažovaných energetických zařízení (vedení a technologická zařízení elektro a plyn). Předložené zadání změny ÚPO není v rozporu s ochranou našich zájmů. Souhlasíme se zpracovaným řešením a neuplatňujeme žádné námitky proti jeho schválení. Vyjádření pořizovatele: OP a BP jsou návrhem respektována (pokud se v daném měřítku dají zakreslit). | 340/13/52.104/Št 30.01.2013 |
| 16 | KÚ Pk, odbor strategického rozvoje | Na vědomí |  |
| 17 | Obec Mladějov na Moravě | Nevyjádřila se |  |
| 18 | Obec Rychnov na Moravě | Nevyjádřila se |  |
| 19 | Obec Kunčina | Nevyjádřila se |  |
| 20 | Obec Dětřichov | Nevyjádřila se |  |
| 21 | Obec Trpík | Nevyjádřila se |  |
| 22 | Obec Anenská Studánka | Nevyjádřila se |  |

# Tabulka C

# Vyhodnocení stanovisek k upravenému a posouzenému NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚPO MLADĚJOV NA MORAVĚ k částem řešení, které byly od společného jednání změněny

| Č. | Autor | Text / Stanovisko pořizovatele | Č.J./ Ze dne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hasičský záchran. sbor Pk, Svitavy | Nevyjádřil se |  |
| 2 | Krajská hygienická stanice Pk, Svitavy | Nevyjádřila se |  |
| 3 | KÚ Pk, od. dopravy Pardubice | Nevyjádřil se |  |
| 4 | KÚ Pk, odbor ŽP a zemědělství, Pardubice | Orgán ochrany ovzduší (zpracovatel Ing. Pinkas) Podle ustanovení §11odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a souvisejících předpisů nejsou z hledisek zájmů sledovaných orgánem ochrany ovzduší Krajského úřadu Pardubického kraje k předloženému návrhu územně plánovací dokumentace žádné další požadavky nad rámec požadavků vyplývajících ze Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a územně analytických podkladů. Orgán ochrany přírody (zpracovatel Ing. T. Sigl) Ze zájmů svěřených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje, orgánu ochrany přírody (dále též OOP), v platném znění, tj. regionální úroveň územního systému ekologické stability, přírodní rezervace a přírodní památky, zvláště chráněné druhy, evropsky významné lokality, ptačí oblasti a přírodní parky, nejsou k předloženému návrhu změny č. 1 územního plánu obce Mladějov na Moravě žádné připomínky. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (zpracovatel RNDr. M. Boukal, Ph.D.) Krajský úřad Pardubického kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen OZPF) dle § 17a písm. a) zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), posoudil předloženou žádost a dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona vydává S O U H L A S k uvedené věci ”ÚP Mladějov, změna č. 1, návrh“, s vyhodnocením důsledků navrhovaného řešení na OZPF ve smyslu ustanovení § 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb. Předložené vyhodnocení důsledků na OZPF vyžaduje 0,6800 ha, z toho: Lokalita: Z1 - rozloha 0,6200 ha. Využití je možné pro bydlení. Lokalita: Z2 - rozloha 0,0600 ha. Využití je možné pro dopravu. Na souhlas udělovaný podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona se nevztahují ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a neřeší se jím žádné majetkoprávní ani uživatelské vztahy k pozemkům. Orgán státní správy lesů (zpracovatel vyjádření Ing. Jana Klapková): Podle ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nemáme k předloženému návrhu zásadní připomínky. | KrÚ 24314/2013/OŽPZ/PI 6.5.2013 |
| 5 | Ministerstvo průmyslu a obchodu, Praha 1 | Nevyjádřilo se |  |
| 6 | Státní úřad pro jadernou bezpečnost Hradec Králové | Nevyjádřil se |  |
| 7 | Ministerstvo dopravy Praha | Nevyjádřilo se |  |
| 8 | Ministerstvo ŽP ČR, Hradec Králové | Nevyjádřilo se |  |
| 9 | Státní pozemkový úřad Svitavy | Nevyjádřil se |  |
| 10 | Vojenská ubytovací a stavební správa, Pardubice | Nevyjádřila se |  |
| 11 | MěÚ, silniční správní úřad, M. Třebová | Nevyjádřil se |  |
| 12 | MěÚ, odbor památkové péče, Moravská Třebová | Bez připomínek | MUMT 12869/2013/ OVUP6-411.1 13.05.2013 |
| 13 | MěÚ, odbor ŽP, Moravská Třebová | Nevyjádřil se |  |
| 14 | Obvodní bánský úřad, Hradec Králové | Bez připomínek v k.ú. Mladějov na Moravě není stanoven žádný dobývací prostor | SBS 10068/2013/09/3 26.4.2013 |
| 15 | Státní energetická inspekce Pardubice | Neuplatňujeme žádné námitky proti schválení změny č.1 ÚPO Mladějov na Moravě k částem, které byly od společného jednání změněny. | 1428/13/52.104/Št 19.04.2013 |
| 16 | KÚ Pk, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu | Na základě posouzení částí řešení, které byly od společného jednání změněny, konstatujeme, že stanovisko, které bylo vydáno dne 25. 3. 2013 pod čj. KrÚ 15632/2013 OR OUP, zůstává i nadále v platnosti. | KrÚ 24310/2013 9.4.2013 |
| 17 | Obec Mladějov na Moravě | Nevyjádřila se |  |
| 18 | Obec Rychnov na Moravě | Nevyjádřila se |  |
| 19 | Obec Kunčina | Nevyjádřila se |  |
| 20 | Obec Dětřichov | Nevyjádřila se |  |
| 21 | Obec Trpík | Nevyjádřila se |  |
| 22 | Obec Anenská Studánka | Nevyjádřila se |  |

GRAFICKÁ ČÁST